## Slide 1
FORMER LES ELEVES DE SPECIALITE
EN TERMINALE S
Formation
20 février et 10 avril 2018
LYCEE DARCHICOURT - HENIN-BEAUMONT
ou LYCEE ROBESPIERRE ARRAS
STAGE SPH_07_A
Notes: <number>
stage SPH_01.A Octobre_Novembre 2017

## Slide 2
Proposition 1 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Question préliminaire 1:
Proposer une méthode spectrophotométrique pour mesurer la concentration molaire en bleu de méthylène de l’échantillon de l’eau de l’aquarium.
Pour cela, proposer un protocole et le faire valider par l’enseignant avant la mise en œuvre.

## Slide 3
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite – Question préliminaire 1 - | A | B | C | D
S’approprier |  L’élève a repéré la nécessité de faire des dilutions de la solution de concentration connue. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de mesurer les absorbances des solutions étalons. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de relever l'absorbance maximale d'une solution de bleu de méthylène. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de mesurer l'absorbance de la solution provenant de l'aquarium |  |  |  | 
 |  L’élève restitue la connaissance : proportionnalité entre absorbance et concentration. |  |  |  | 
Analyser |  L’élève propose un protocole de dilution |  |  |  | 
 |  L’élève propose la démarche de mesure de l'absorbance des solutions étalons |  |  |  | 
 |  L’élève propose la démarche de mesure de la concentration de la solution inconnue |  |  |  | 
Réaliser | Réalisation expérimentale |  |  |  | 
 |  L’élève utlise correctement la verrerie et du matériel |  |  |  | 
 |  L'élève mesure correctement les absorbances des solutions étalons (utilisation de l'outil informatique avec notice) |  |  |  | 
 |  L'élève manipule en toute sécurité et de façon ordonnée |  |  |  | 
 | Réalisation théorique |  |  |  | 
 |  L'élève réalise correctement la lecture de la concentration de la solution inconnue |  |  |  | 
 |  Les calculs sont menés correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée. |  |  |  | 
 | Note |  |  |  | 

## Slide 4
Proposition 1 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Question préliminaire 2:
Proposer une démarche permettant de déterminer la masse de bleu de méthylène absorbée par 1 g de charbon actif pour aquarium après 10 minutes de temps de contact.
La faire valider par l’enseignant avant la mise en œuvre.

## Slide 5
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite – Question préliminaire 2 - | A | B | C | D
S’approprier |  L’élève a repéré la nécessité de se positionner sur un volume d'une solutionde concentration connue. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité d'utiliser la masse molaire du bleu de méthylène |  |  |  | 
 |  L’élève restitue la connaissance : n = c x V et n = m/M |  |  |  | 
Analyser |  L’élève propose la démarche de mesure de la concentration avant et après l'absorbance |  |  |  | 
 |  L'élève propose les étapes de résolution de la question: |  |  |  | 
 | - détermination des quantités initiale et au bout de 10 minutes de BM dans le prélèvement choisi |  |  |  | 
 | - détermination de la masse absorbée |  |  |  | 
Réaliser | Réalisation expérimentale: en plus des indicateurs de réussite de la question1 |  |  |  | 
 |  Utilisation correcte de la ouate perlée comme système de filtration du charbon actif. |  |  |  | 
 | Réalisation théorique |  |  |  | 
 |  Les 3 calculs sont menés correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée. |  |  |  | 
 | Note |  |  |  | 

## Slide 6
Proposition 1 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Résolution du problème :
Une quantité de charbon actif de 500 g est-elle suffisante pour éliminer le bleu de méthylène présent dans l’aquarium en moins de 10 minutes ?
Apporter un regard critique à votre résultat.

## Slide 7
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite – Résolution du problème | A | B | C | D
S’approprier |  L’élève a repéré les grandeurs utiles : le volume du bassin, la quantité de charbon actif dans le sac, sa capacité d'absorbance, la concentration de l'eau de l'aquarium, le temps de contact |  |  |  | 
Analyser |  L'élève propose les étapes de résolution de la question: |  |  |  | 
 | - passage de la quantité de matière à la masse sur la concentration de l'aquarium |  |  |  | 
 | - passage aux 100 L de l'aquarium |  |  |  | 
 | - détermination à la masse de charbon actif pouvant absorbé cette masse |  |  |  | 
Réaliser | Réalisation théorique |  |  |  | 
 |  Les 3 calculs sont menés correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée. |  |  |  | 
Validation - Communication |  Comparaison avec la quantité de charbon actif dans le sac |  |  |  | 
 |  Regard critique pertinent |  |  |  | 
 |  Rédaction correcte de la démarche avec vocabulaire scientifique rigoureux et présence de liens logiques. |  |  |  | 
 | Note |  |  |  | 

## Slide 8
Proposition 2 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Par compétences:
S’APPROPRIER:

## Slide 9
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite | A | B | C | D
S’approprier |  L’élève a repéré la nécessité de faire des dilutions de la solution de concentration connue. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de mesurer les absorbances des solutions étalons. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de relever l'absorbance maximale d'une solution de bleu de méthylène. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de mesurer l'absorbance de la solution provenant de l'aquarium |  |  |  | 
 |  L’élève restitue la connaissance : proportionnalité entre absorbance et concentration. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité de se positionner sur un volume d'une solutionde concentration connue. |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré la nécessité d'utiliser la masse molaire du bleu de méthylène |  |  |  | 
 |  L’élève restitue la connaissance : n = c x V et n = m/M |  |  |  | 
 |  L’élève a repéré les grandeurs utiles : le volume du bassin, la quantité de charbon actif dans le sac, sa capacité d'absorbance, la concentration de l'eau de l'aquarium, le temps de contact |  |  |  | 

## Slide 10
Proposition 2 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Par compétences:
ANALYSER:

## Slide 11
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite | A | B | C | D
Analyser |  L’élève propose un protocole de dilution |  |  |  | 
 |  L’élève propose la démarche de mesure de l'absorbance des solutions étalons |  |  |  | 
 |  L’élève propose la démarche de mesure de la concentration de la solution inconnue |  |  |  | 
 |  L’élève propose la démarche de mesure de la concentration avant et après l'absorbance |  |  |  | 
 |  L'élève propose les étapes de résolution de la question: |  |  |  | 
 | - détermination des quantités initiale et au bout de 10 minutes de BM dans le prélèvement choisi |  |  |  | 
 | - détermination de la masse absorbée |  |  |  | 
 |  L'élève propose les étapes de résolution de la question: |  |  |  | 
 | - passage de la quantité de matière à la masse sur la concentration de l'aquarium |  |  |  | 
 | - passage aux 100 L de l'aquarium |  |  |  | 
 | - détermination à la masse de charbon actif pouvant absorber cette masse |  |  |  | 

## Slide 12
Proposition 2 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Par compétences:
REALISER:

## Slide 13
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite | A | B | C | D
Réaliser | Réalisation expérimentale |  |  |  | 
 |  L’élève utlise correctement la verrerie et du matériel |  |  |  | 
 |  L'élève mesure correctement les absorbances des solutions étalons (utilisation de l'outil informatique avec notice) |  |  |  | 
 |  L'élève manipule en toute sécurité et de façon ordonnée |  |  |  | 
 |  Utilisation correcte de la ouate perlée comme système de filtration du charbon actif. |  |  |  | 
 | Réalisation théorique |  |  |  | 
 |  L'élève réalise correctement la lecture de la concentration de la solution inconnue |  |  |  | 
 |  Les calculs sont menés correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée. |  |  |  | 
 |  Les 3 calculs sont menés correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée. |  |  |  | 
 |  Les 3 calculs sont menés correctement et les résultats sont exprimés avec l’unité adaptée. |  |  |  | 

## Slide 14
Proposition 2 de grille d’évaluation:
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A
Par compétences:
VALIDER - COMMUNIQUER:

## Slide 15
Compétences évaluées | Indicateurs de réussite | A | B | C | D
Validation - Communication |  Comparaison avec la quantité de charbon actif dans le sac |  |  |  | 
 |  Regard critique pertinent |  |  |  | 
 |  Rédaction correcte de la démarche avec vocabulaire scientifique rigoureux et présence de liens logiques. |  |  |  | 
 | Note |  |  |  |