## Slide 1
RESOLUTION
D’UN PROBLEME SCIENTIFIQUE
A CARACTERE EXPERIMENTAL
Formation
20 février et 10 avril 2018
LYCEE DARCHICOURT - HENIN-BEAUMONT
ou LYCEE ROBESPIERRE ARRAS
STAGE SPH_07_A
Notes: <number>
stage SPH_01.A Octobre_Novembre 2017

## Slide 2
Thème 1 : L’eau
Domaine d’étude : Eau et ressources
Domaine d’étude | Mots-clés
Eau et ressources | production d’eau potable, traitement des eaux, ressources minérales et organiques des océans, hydrates de gaz
STAGE SPH_07_A
Lien avec le programme spécifique :
Agir : Défis du XXIème siècle
Économiser les ressources et respecter l’environnement
Dosages par étalonnage :
Spectrophotométrie ; loi de Beer-Lambert ;
Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce à l’aide de courbes d’étalonnage en utilisant la spectrophotométrie dans le domaine de l’environnement

## Slide 3: Traitement d’une eau d’aquarium
Problématique
Une quantité de charbon actif de 500 g est-elle suffisante pour éliminer le bleu de méthylène présent dans l’aquarium en moins de 10 minutes ?
STAGE SPH_07_A
Notes: <number>

## Slide 4
Matériel nécessaire :
1 spectrophotomètre à fibre optique relié à un ordinateur ou 1 colorimètre + cuves à spectrophotomètre
2 burettes graduées
1 série de tubes à essais
3 béchers de 100 mL
10 pipettes pasteur en plastique
1 verre à pied
1 entonnoir et support
1 éprouvette graduée 50 ou 100 mL
1 agitateur magnétique
Produits à préparer :
200 mL de solution S0 de bleu de méthylène à 4,7.10-5mol.L-1 (soit 15 mg.L-1)
10 mL d’échantillon de l’eau de l’aquarium
(de concentration en bleu de méthylène comprise entre 10 et 30 µmol.L-1
ou entre 3 et 10 mg.L-1)
1g de charbon actif pour aquarium
ouate perlon ( pour filtration et non simple papier filtre car il absorbe le bleu de méthylène)
1 pissette d’eau distillée
Traitement d’une eau d’aquarium
STAGE SPH_07_A

## Slide 5: Etapes de résolution des questions préliminaires
1- Proposer une méthode spectrophotométrique pour mesurer la concentration molaire en bleu de méthylène de l’échantillon de l’eau de l’aquarium.
Pour cela, proposer un protocole et le faire valider par l’enseignant avant la mise en œuvre.
Etape 1.1: Réalisation de la courbe d’étalonnage
Etape 1.2: Détermination de la concentration molaire
2- Proposer une démarche permettant de déterminer la masse de bleu de méthylène absorbée par 1 g de charbon actif pour aquarium après 10 minutes de temps de contact.
La faire valider par l’enseignant avant la mise en œuvre.
Etape 2: Elimination partielle du bleu de méthylène
STAGE SPH_07_A

## Slide 6: Etape 1.1 Réalisation de courbe d’étalonnage
Objectif :
Réaliser la courbe d’étalonnage (absorbance en fonction de la concentration) support du dosage par étalonnage de l’eau de l’aquarium
Burette de la solution mère
Burette d’eau distillée
Réalisation de la courbe :
Réalisation de la gamme finale prête à être analysée
STAGE SPH_07_A

## Slide 7: Etape 1.1. Réalisation de la courbe d’étalonage
Concentration en µmol.L-1 | 7,0 | 14 | 21 | 28 | 35 | 47
Vmère en mL | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 10
Veau en mL | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 0
    Exemple de gamme étalon.
    Réalisée à partir de la solution mère à 15mg.L-1 (soit 47 µmol.L-1)
Volume des solutions fille : 10mL de solutions
Exemples de concentrations filles choisies et dilutions correspondantes :
Remarque :
Si vous souhaitez utiliser des solutions de plus grandes concentrations, la courbe obtenue ne sera pas linéaire en absorbance, ce qui n’est pas gênant en soi.
cinconnue = 24 µmol.L-1
La concentration molaire de l’eau d’aquarium est donc de 24 µmol.L-1
STAGE SPH_07_A

## Slide 8: Etape 1.1: Réalisation de la courbe d’étalonage
Mesurer l’absorbance au spectrophotomètre des solutions étalon en se plaçant à la longueur d’onde correspondant au maximum du spectre d’absorption (λmax = 665 nm)
Tracer la courbe d’étalonnage
cinconnue = 24 µmol.L-1
La concentration molaire de l’eau d’aquarium est donc de 24 µmol.L-1
STAGE SPH_07_A

## Slide 9: Etape 1.2 Détermination de la concentration molaire de l’eau de l’aquarium en bleu de méthylène
Objectif :
Utilisation de la droite d’étalonnage pour déterminer la concentration de l’eau de l’aquarium.
Matériel:
Eau de l’aquarium
Spectrophotomètre
Protocole :
Mesurer l’absorbance de l’eau d’aquarium
Pointer sur la courbe
Lire la concentration molaire en colorant de l’eau de l’aquarium
STAGE SPH_07_A

## Slide 10: Etape 1.2 Détermination de la concentration molaire de l’eau de l’aquarium en bleu de méthylène
STAGE SPH_07_A
cinconnue =
24 µmol.L-1

## Slide 11: Etape 2 Elimination partielle du bleu de méthylène
Objectif :
Déterminer la diminution de la concentration en bleu de méthylène après introduction de 1g charbon actif pendant 10minutes.
Matériel:
Agitateur magnétique –
Solution à 47 µmol.L-1
Vidéo de la décoloration
Filtration du charbon actif
STAGE SPH_07_A

## Slide 12: Etape 2: Eléments de réponses à la question 2.
- Prélever (par exemple) 50 mL de la solution S0 à 47µmol.L-1
- Introduire durant 10 minutes 1g de charbon actif sous agitation.
- Déterminer par mesure de l’absorbance et utilisation de la courbe d’étalonnage la concentration de la solution après action du charbon actif.
Concentration au bout de 10 minutes : c10min = 12 µmol.L-1
En 10 minutes, 1g de charbon actif a permis de faire passer 50 mL de solution de 47 à 12 µmol.L-1
Il a donc absorbé 1,8 µmol, soit 0,56 mg
cinconnue = 24 µmol.L-1
La concentration molaire de l’eau d’aquarium est donc de 24 µmol.L-1
STAGE SPH_07_A

## Slide 13: Etape 3: Proposition de résolution finale du problème:
Une quantité de charbon actif de 500 g est-elle suffisante pour éliminer le bleu de méthylène présent dans l’aquarium en moins de 10 minutes ?
L’eau de bassin a une concentration molaire de 24 µmol.L-1, soit une concentration massique de 7,7 mg/L
Il faut donc éliminer 0,77 g de bleu de méthylène dans l’aquarium de 100 L.
Or, 1g de charbon actif élimine 0,56 mg.
Il faudrait donc introduire 1,4x103 g de charbon actif pour éliminer le bleu de méthylène de l’aquarium en 10 minutes.
La quantité de charbon dont dispose le technicien est insuffisante pour éliminer le bleu de méthylène du bassin en 10 min, mais il faudrait alors sûrement laisser le charbon actif plus longtemps.
STAGE SPH_07_A
Notes: <number>

## Slide 14
Etape 3:
Proposition de résolution finale du problème:
Apporter un regard critique à votre résultat.
Par exemple, si on refait une expérience similaire:
En 20 minutes, 1 g de charbon actif a éliminé 42,5 µmol.L-1 dans un volume de 50mL, soit 2,1 µmol soit 0,68 mg.
Il faudrait donc introduire 1,1x103 g de charbon actif pour éliminer le bleu de méthylène de l’aquarium en 20 minutes. On se rapproche, mais ce n’est pas encore suffisant.
Augmenter le temps de contact entre le charbon actif et l’eau de l’aquarium pourrait permettre de nettoyer les 100L avec 500 g de charbon actif.
STAGE SPH_07_A
Notes: <number>

## Slide 15
STAGE SPH_07_A