## Slide 1
Stéphane Durieux
Vincent Carlier
LYCEE PIERRE FOREST - MAUBEUGE
RESOLUTION D’UN PROBLEME
SCIENTIFIQUE A CARACTERE
EXPERIMENTAL :
L’alarme à l’oeil

## Slide 2
Thème 3 : Matériaux
Domaine d’étude : Structure et propriétés
Domaine d’étude | Mots-clés
Matériaux | Conducteurs, supraconducteurs, Cristaux liquides. semi-conducteurs, Photovoltaïques. Membranes. colles et adhésifs. Tensioactifs, émulsions, mousses.
Lien avec le programme de l’enseignement spécifique :
Les conducteurs:
le résistor
Les semi-conducteurs:
la LED et la LDR
Identifier les paramètres jouant un rôle dans un phénomène physique.
Pratiquer une démarche expérimentale pour construire un détecteur de flash d’appareil photo/antivol/présence.

## Slide 3
LE MATERIEL
-Une ou deux alimentation(s) stabilisée(s) +15V/-15V
-Une alimentation continue 0-15V réglable
Un luxmètre
Appareil photos ou tel portable (pour réaliser des flashs)
un ou deux multimètres
Un buzzer
Des fils de connexion
Une plaquette « région » AOP 741 (ou un AOP sur son support)
Une plaquette « région » de montage électrique
Une LDR sur support
Une diode électroluminescente
Une résistance de 680 ohms sur support
Une diode laser 650 nm sur support
Une lampe halogène avec variateur sur support

## Slide 4
PREREQUIS
Les élèves ont pu déjà être familiarisés plusieurs fois avec les mesures électriques tensions, intensité du courant et résistances grâce aux TP suivants :
---> TP thermistance (mesures au ohmmètre)
---> TP électrolyse et pile à combustible.(mesure de I, U)
Le TP thermistance leur a aussi permis d'appréhender la courbe d'étalonnage R=f(T) et son application (conception d'un thermomètre) et la notion de capteur. Notions transposables dans ce TP.
Les TP « Etude d'une cellule photovoltaïque » et « Fonctionnement d'une pile » à combustible(chargée par une cellule photovoltaïque) ont pu éventuellement leur permettre aussi de découvrir le luxmètre et la notion d'éclairement.
Des activités documentaires et de résolution de problèmes scientifiques sur les semi-conducteurs (thermistance, diode) et les cellules photovoltaïques ont pu consolider la représentation qu'ils ont de ces différentes grandeurs physiques.
Ainsi, il est fortement conseillé de mettre en place cette séance de résolution expérimentale plutôt en fin d'année afin que la démarche soit plus aisée à imaginer et que la mise en pratique ne soit pas handicapée par la non maîtrise du multimètre et des montages électriques.

## Slide 5
Questions préliminaires
1 -Proposer et mettre en œuvre, après accord du professeur, un protocole expérimental permettant d'obtenir la courbe d'étalonnage R=f(L) fournie dans les documents. On ne demande pas ici de retracer cette courbe.
L'objectif visé est de vérifier que l'élève saura mesurer une résistance avec un ohmmètre, faire varier la luminosité, placer correctement le luxmètre de façon à ce qu'il rende compte au mieux de l'éclairement reçu par la LED.
L'élève pourra d'ailleurs apprécier l'influence de la position (distance, orientation,…) de la source de lumière par rapport à la LED sur l'éclairement qu'elle reçoit.
Il n'est pas demandé ici à l'élève de tracer et modéliser la courbe d'étalonnage R=f(E). D'autant plus que ce TP est précédé par un TP sur la thermistance qui a permis de vérifier ces compétences.
Montage expérimental:
Il suffit de relier la LDR à l’ohmmètre et placer celle-ci sous le spot halogène avec variateur. Le luxmètre est placé juste à coté de la LDR

## Slide 6
Questions préliminaires
Résultats expérimentaux:
:
Photo du montage expérimental:

## Slide 7
Questions préliminaires
Chart: Courbe d'étalonnage R=f(E)
| 4500 | 3060 | 2390 | 1300 | 880 | 590 | 120 | 3620 | 1810 | 300 | 250 | 160
 | 196 | 250 | 294 | 432 | 556 | 745 | 2260 | 226 | 350 | 1220 | 1350 | 1870

## Slide 8
Questions préliminaires
Commentaires pédagogiques:
Les élèves pourront aussi lors de cette activité apprécier la luminosité ambiante correspondant à un éclairement donné de la LDR ce qui les prépare déjà un peu à la suite des activités.
La courbe d'étalonnage fera peut-être aussi déjà émerger l'idée que la LDR est plus sensible aux petits éclairements. (variations de la résistance plus forte). La détection de variations d'éclairement dans une zone très éclairée s'avèrerait donc à priori plus délicate.
La courbe d'étalonnage est donnée dans le document élève sous forme numérique ou agrandie (pour exploitation dans la question préliminaire n°2)

## Slide 9
Questions préliminaires
2 -On considère un éclairement de 400 lux passant à une valeur 800 lux, quelles seraient les valeurs de résistance de notre LDR pour ces deux éclairements ? En déduire les valeurs théoriques de la tension à ses bornes si on incorporait cette LDR dans un montage diviseur de tension où l'autre résistance vaudrait 680 Ω (et 100 Ω ou 4,7kΩ optionnellement pour apprécier le choix de R1).
Cette activité a pour but de :
- Montrer indirectement aux élèves que la LDR peut donner une "réponse" à l'éclairement qui soit une tension électrique continue. Il suffit de l'intégrer à un montage diviseur de tension.
- Vérifier qu'ils savent utiliser une courbe d'étalonnage.
- Faire des prévisions théoriques sur les valeurs de tension aux bornes de la LDR.
- Confronter les valeurs théoriques aux valeurs expérimentales.
- S'assurer que les variations de tensions aux bornes de le LDR sont significatives et donner déjà l'idée de les exploiter pour la question « problème » en les comparant à une tension de référence.
- Pourquoi pas réfléchir aussi sur le choix de R1 qui permette le plus de variation pour ULDR. (l'idée que prendre 680 Ω est plus approprié que 100 Ω par exemple émerge plus facilement avec les calculs théoriques sur la formule fournie au document 3 )

## Slide 10
Questions préliminaires
Photo du montage expérimental:
Montage expérimental:
Il suffit de relier en série la LDR avec la résistance voulue, le tout alimenté par une alimentation +15V continue. Le voltmètre sera connecté aux bornes de la LDR.
Le luxmètre est placé à coté de la LDR afin de capter le même éclairement que cette dernière. L’ensemble du montage est éclairé par le spot halogène avec variateur.

## Slide 11
Graphiquement, sur la courbe d'étalonnage, on relève que :
RLDR (400 lux) = 1,00 103 Ω
RLDR (800 lux) = 620 Ω
D'où les tensions prévisibles aux bornes de la LDR :
On remarque bien une variation de tension tout à fait détectable dans le cas de cette variation d’éclairement.
Avec une résistance R1 de 100 Ω on aurait :
ULDR(400 lux) = 13,6 V
ULDR(800 lux)= 12,9 V
on voit ainsi que l’écart en tension est plus resserré (ce qui peut avoir son importance dans la partie « problème »)
Questions préliminaires

## Slide 12
Concevez un système de détection réglable et s'adaptant au moins à l'un des trois systèmes de protection souhaités par le directeur du musée.
Vous rédigerez un rapport indiquant les montages à réaliser, les mesures effectuées, les réglages et les choix de modélisation que vous aurez réalisés pour simuler au mieux la situation et s'adapter aux objectifs de protection.
PROBLEME
Détecteur de proximité des visiteurs.
On peut se baser sur l’ombre crée par un visiteur quand il s’approche trop du tableau.
Ainsi, l’éclairement va varier en diminuant et la résistance de la LDR va augmenter ainsi que la tension à ses bornes si elle est placée dans le montage diviseur de tension.
Nous voulons que la DEL et le buzzer ne « s’activent » que lorsque l’éclairement est inférieur à un seuil bien précis (fixé par les élèves).
Il faudrait donc que la DEL soit soumise à une tension dont le sens est différent suivant l’éclairement.
Ainsi, devrait émerger l’idée d’utiliser un montage comparateur.
Les tensions à comparer seront les tensions de la LDR, ULDR et une tension de référence réglable Uref .

## Slide 13
PROBLEME
Mode opératoire:
On placera la tension de référence sur l’entrée E- et la tension aux bornes de la LDR sur l’entrée E+.
Cette tension de référence doit être comprise entre les valeurs de tension de la LDR en éclairement normal (ULDR clair) et en éclairement plus faible (à cause de l’ombre du visiteur) ULDR sombre .
Ainsi tant que l’éclairement est suffisant, ULDR clair < Uref et la tension de sortie du comparateur est négative, la DEL reste éteinte.
Quand l’éclairement baisse, la tension de la LDR augmente et atteint la valeur
U LDR sombre > Uref .
En sortie, le comparateur délivre alors une tension Us > 0 et la DEL peut briller (alarme visuelle). Si un buzzer est placé en sortie, il va alors pouvoir produire un son pour simuler l’alarme sonore.

## Slide 14
PROBLEME
Mode opératoire (suite) :
Remarque : bien sûr il faut aussi que Us> U seuil de la DEL ce qui ne pose en pratique aucun problème car Us > 3V
Pour régler la sensibilité du montage, on rapproche la tension Uref de la tension ULDR clair.
Ainsi dès que l’éclairement change un peu, la bascule s’effectue et la DEL s’allume.
Ici on attend des élèves que leurs réglages de Uref s’effectuent de façon expérimentale à tâtons en mesurant les valeurs de ULDR sous différents éclairements avec un voltmètre.

## Slide 15: PROBLEME
Schéma du montage:

## Slide 16
PROBLEME
Photo montage expérimental:

## Slide 17
PROBLEME
1 ) ULDR clair < Uref , Us est négative. La LED est éteinte, le buzzer ne sonne pas.
Ici dans nos conditions expérimentales, la luminosité est l’éclairage d’ambiance de la salle (néons)
Le luxmètre indique 920 lux ; ULDR clair =7,56 V ; Uref = 7,58 V

## Slide 18
PROBLEME
2 ) ULDR sombre > Uref,. Us est supérieure à 0. la LED s’éclaire et le buzzer sonne.
Ici, dans nos conditions expérimentales, la luminosité est l’éclairage d’ambiance de la salle (néons) diminué par le rapprochement d’un individu.
Le luxmètre indique 840 lux; ULDR ombre =7,78V ; Uref = 7,58V
Vidéo cliquez ici :

## Slide 19
PROBLEME
2) Détecteur de cambriolage.
On peut penser ici à utiliser la diode laser très directive qui va éclairer la LDR. On notera que la LDR est particulièrement sensible à la longueur d’onde du laser ce qui valide sa possible utilisation.
Le cambrioleur va déclencher l’alarme en interrompant le faisceau.
On peut simuler cette expérience à faible éclairement pour simuler au mieux le cambriolage de nuit.
Mode opératoire :
Avant l’interruption du faisceau, la tension aux bornes de la LDR, éclairée, est plus faible qu’après interruption. On utilise donc le même principe que dans le premier scénario pour déclencher l’alarme : on mesure ULDR avant et après interruption du faisceau et on règle Uref à une valeur intermédiaire entre celles-ci. Dès que le faisceau est interrompu, le comparateur passe d’une tension négative à une tension positive et la DEL et le buzzer se déclenchent.

## Slide 20
PROBLEME
Photo montage expérimental:

## Slide 21
PROBLEME
Dans le cas ci-dessous représenté, ULDR est inferieure (LDR visée par le laser en fonctionnement) à Uref donc Us est inférieure à 0. La LED est éteinte et le buzzer ne sonne pas.
Vidéo cliquez ici :

## Slide 22
PROBLEME
3) Détecteur de flash :
La démarche est toujours la même mais la nuance est que l’éclairement va augmenter et donc ULDR va diminuer.
Les élèves vont sans doute choisir de travailler dans un environnement initial plutôt lumineux pour simuler la visite des touristes au musée. Ainsi le succès de l’expérience sera plus délicat car la courbe d’étalonnage montre que la résistance de la LDR varie peu avec l’éclairement.
Mode opératoire:
Si le professeur veut plus de facilité pour cette expérience il peut imposer un éclairement initial bas.
Les élèves mesurent ULDR avant flash et après flash.
Rappelons que ULDR sans flash > ULDR avec flash
A partir de ces valeurs expérimentales ils peuvent régler Uref comprise entre les deux valeurs précédentes mais plus près de ULDR sans flash pour une sensibilité maximale. Ainsi, dès que ULDR diminue à cause du flash, la bascule sur le comparateur s’effectue et la DEL peut briller.

## Slide 23
PROBLEME
Remarque :
Dans ce système de détection, le même montage qu’au 1) ou 2) est possible mais si on met ULDR sur E+ et vu que ULDR va en diminuant ici alors quand le flash aura lieu la tension de sortie Us sera négative. Ce n’est pas un problème pour la DEL dont il suffit d’inverser le sens de branchement.
Par contre, le buzzer ayant besoin d’une tension positive pour fonctionner, sonnera avant le flash et arrêtera de buzzer lors du flash ce qui est le « contraire » de ce que l’on souhaite.
Pour résoudre ce problème, deux astuces sont possibles :
1 )Mettre la tension de référence sur E+ et celle de la LDR sur E- .
2) Comparer la tension de référence URef à UResistance . En effet quand ULDR diminue,
UResistance augmente ce qui provoquera une tension de sortie positive avec le flash !

## Slide 24
PROBLEME
Photo montage expérimental:
Données:
Eclairage d’ambiance normal
Tension LDR sur borne E-
Tension référence sur E+
URef = 8, 79V
Avant flash, ULDR = 8,89V
Pendant flash; ULDR = 8,74V, Us est alors positive , la LED et le buzzer se déclenchent.
Le flash a été réalisé par un téléphone portable (flash probablement plus intense ou plus directif qu’un appareil photo qui fonctionne moins bien en éclairage d’ambiance normal)
Vidéo cliquez ici :

## Slide 25
PROBLEME
Photo montage expérimental:
Données:
Eclairage d’ambiance faible
Tension LDR sur borne E-
Tension comparateur sur E+
UR ef = 13.8V
Avant flash, ULDR = 14,34V
Pendant flash; ULDR = 13,7V, Us est alors positive, LED et buzzer se déclenchent.
Vidéo cliquez ici :

## Slide 26
FIN
(et c’est pas du lux!)