## Slide 1
Thème 2 : L’eau
Domaine d’étude : Eau et énergie
Production de Dihydrogène au laboratoire
Lien avec le programme spécifique :
Agir : Défis du XXIème siècle
Économiser les ressources et respecter l’environnement
Enjeux énergétiques
Nouvelles chaînes énergétiques.
Extraire et exploiter des informations sur des réalisations ou des projets scientifiques répondant à des problématiques énergétiques contemporaines.

## Slide 2
Problématique :
Quel serait le coût de production
d’un Kilogramme de Dihydrogène (H2)
au Laboratoire?

## Slide 3
Matériel Mis à disposition :
Support avec 2 pinces
2 tubes gradués de 25mL ou 30mL (ou le cas échéant 2 éprouvettes graduées).
250mL d’une solution de Sulfate de Sodium à 0,5 mol*L-1
Un électrolyseur (de préférence à électrode de platine)
Une alimentation continue 30V/5A
Un ampèremètre et un voltmètre
Un chronomètre (ou appli chronomètre de Smartphone)
Des fils de connexion
Une platine pour montage électrique
Un peu de BBT

## Slide 4
1)Ecrire les demi-équations des réactions se produisant à l’anode et à la cathode
En déduire l’équation se produisant dans l’électrolyseur.
Question préliminaire :

## Slide 5
Equation de la réaction
Anode : oxydation de l’eau 2H2O = O2(g) + 4 e- + 4 H+ couple O2 / H2O
Cathode : réduction de l’eau 2 H+ + 2 e- = H2 (g) couple H+ / H2
Bilan 2 H20 = O2 (g) + 2H2 (g)

## Slide 6
Montage à effectuer :

## Slide 7
2) Comparer les volumes de gaz produits aux électrodes, sont-ils en accord avec l’équation ?
Pourquoi ?
Expérimentalement :
Volume de dihydrogène produit VH2= 25 mL
Volume de dioxygène produit V02 =12,3 mL

## Slide 8: Vidéo de l’expérience :

## Slide 9
Volume de dihydrogène produit VH2= 25 mL pour une durée t = 10 min
U = 7,3 Volts I = 0,30A
T = 24 °C soit 297 K
La pression de 1010 hPa
Résultats
Masse de dihydrogène produite ( masse de 25 mL de H2 )
m = 25.10-6 *1010.102 / (8,314*297) *2.10-3= 2,0.10-6 kg
Coût de l’énergie électrique lors de l’expérience :
Wél = U*I*t = 7,3* 0,30*10/60 = 0,365.10-3 kWh
EDF facture aux particuliers 12 centimes le kWh
Donc une dépense de : 0,365.10-3*12= 4,38.10-3 ct d’euro pour 2,0.10-6kg d’hydrogène
Coût de l’énergie électrique par kg de dihydrogène :
4,38.10-3 centime d’euros 2,0.10-6 kg
C  1kg
C =4,38.10-3/ 2,0.10-6 = 2,19.103 centimes soit 21,9 euros/ kg

## Slide 10
Regard critique sur le résultat :
Le document 3 indique que le coût de production du kilogramme de dihydrogène, par des électrolyseurs industriels peut varier entre 5 et 30 euros/kg selon la taille de l’installation.
En obtenant un prix de 21,90€ /Kg , notre résultat est en accord avec ces valeurs.